## Slide 1: Epuration des eaux de ruissellement par du bioadsorbant
Directrice de thèse : Mme Anne PANTET
Encadrant : M. Abdellah ALEM
Meriem KAJEIOU
Doctorante en 2ème année
Laboratoire LOMC, université du Havre
Année universitaire: 2018/2019
Financement : Bourse d’établissement
JDHU 2018

## Slide 2
Introduction
Matériel et méthode
Premiers Résultats
Conclusion et perspectives
Mise en place de la politique de l’eau
Le 1er janvier 2016, parmi les 17 Objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
Imperméabil-isation de surfaces
Urbanisation
Risque d’inondations et de pollution
Apparition de techniques alternatives

## Slide 3
Introduction
Matériel et méthode
Premiers Résultats
Conclusion et perspectives
3
Ouvrage de stockage
Bassin à ciel ouvert
Le cahier des charges des eaux de ruissellement doit respecté le cadre législatif en vigueur sur le territoire :
du volume à gérer (risque submersion et inondation)
de leur qualité dans un environnement très industrialisé.
Ouvrages enterrés
Bassins de rétention
Zone industrielle
Vin Goh
1100 m3
Févretot
80 000 m3
Harquebosc
17 000 m3
Demidoff
38 000 m3
Régates
50 000 m3
Bigne à Fosse
6 200m3
Levesque
3 400 m3
Station d’épuration
Edelweiss 2011
Bassin de stockage
Bassin de rétention
Jenner
50 000 m3
Zone portuaire
Forte mobilisation de la CODAH à la gestion des eaux de ruissellement depuis 2001

## Slide 4
Dispositif de filtration: Milieu poreux : Matériau granulaire muni de géotextiles de fibres de lins
Regard des eaux brutes
Récupération des eaux filtrées à travers le milieu poreux
Noue végétalisée
Site d’étude : Dispositif de filtration, ZAC du pressoir, le Havre
I- Dispositif de filtration:
Géotextiles de fibres de lin
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives
Regard des eaux

## Slide 5
Gestion dura
Faible absorption des ions métalliques
Bonne adsorption des ions métalliques
Production locale
Qu’en est-il de sa capacité à retenir les micropolluants (HT, organiques) ?
Géotextile naturel: Lin
Géotextile synthétique
Géotextile
Bonne capacité de rétention des particules
Introduction
Matériel et méthode
Premiers Résultats
Conclusion et perspectives
Etoupes de lin
Géotextile de lin
Gestion dura
Pourquoi le géotextile?

## Slide 6
II- Essais Batch :
Appareil ICP-OES pour analyse de métaux lourds
Solution de métaux lourds
(Zn2+, Cu2+, Pb2+)
Rajout de fibres de lins et agitation
Filtrer à
0,45µm
Récupération des échantillons
Acidifier les
échantillons
Analyse avec l’ICP-OES, au laboratoire COBRA
Ajuster le pH
Agitateur magnétique
a/ Fibres de lin coupées
b/ Flacons d’échantillons
a
b
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives

## Slide 7
Temps d’essais | pH | Concentrations |  |  |  |  |  | Concentration d’adsorbant
5min 15min 30min 1h 2h 4h 6h 8h 10h | 6,8 | Zn2+ |  | Cu2+ |  | Pb2+ |  | 2g/l
 |  | Tri: 2,7mg/l | Mono: 2,8mg/l | Tri: 2,8mg/l | Mono: 2,7mg/l | Tri: 5,1mg/l | Mono: 5,1mg/l | 
II- Essais de cinétique:
Des essais de cinétique ont été conduits sur des solutions trimétalliques (Zn, Cu, Pb) et monométalliques, selon les paramètres ci-dessous, dans l’objectif d’étudier l’effet de compétition.
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives
Essais d’adsorption sur les fibres de lin
Paramètres d’essais

## Slide 8
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives
Le taux d’adsorption à chaque instant ‘t’ est calculé avec la formule suivante:
Où: La concentration initiale du polluant
Et : la concentration du métal à l’instant ‘t’
[Zn2+] =2,7mg/l ; [Cu2+] =2,8mg/l ; [Pb2+] =5,1mg/l
Ordre de sélectivité d’adsorption:
Pb>Cu>Zn
qtri
qtri
qtri
Où:
Et : la masse d’adsorbant
La capacité d’adsorption à chaque instant ‘t’ est calculé avec la formule suivante:

## Slide 9
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives
Modèle de cinétique d’adsorption suivi:
Modèle cinétique pseudo deuxième ordre, appliqué aux résultats de la solution trimétallique
qtri
qtri
qtri
= la capacité d’adsorption à l’instant ‘t’
= La constante de vitesse d’adsorption (g.
Très proches des valeurs expérimentales (Diapo8)
A partir du graphe:
Les coefficients de corrélation très proches de 1

## Slide 10
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives

## Slide 11
Les fibres de lin ont une grande capacité d’adsorption des ions Zn, Cu et Pb.
Le temps d’équilibre estimé est de 60 min.
L’effet de compétition est peu observé pour le zinc, cuivre et plomb, à ces concentrations.
Mettre en évidence le phénomène de compétition entre les métaux : Essais batch avec des solutions monométalliques et tri-métalliques à des concentrations plus élevées.
Faire une étude comparative de l’adsorption/désorption charbon à base d’anas de fibres de lin – fibre de lin.
Mise en route du site expérimental.
Introduction
Matériel et méthode
Premiers résultats
Conclusion et perspectives
Conclusion:
Perspectives:

## Slide 12
MERCI POUR VOTRE ATTENTION