## Slide 1: Evaluation Expérimentale sur Colonnes de Parkings Perméables Végétalises pour une Maîtrise des Polluants à la Source
Varnède Lucie, Ramier David, Georgel Pierre, Gromaire Marie-Christine

## Slide 2: Contexte et objectifs
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris
Projet Roulépur : Évaluation de solutions de maîtrise des micropolluants à la source
Une des solutions : les parkings perméables végétalisés
Systèmes avec revêtements perméables : efficaces pour l’abattement des flux d’eau et de certains polluants (Bean, 2005, Brattebo et al., 2003)
MAIS revêtements perméables végétalisés négligés dans la littérature alors que la végétation nécessite dans certains cas des substrats
 Comportement différent vis-à-vis de la rétention d’eau et des polluants
Bean E.Z. (2005). A Field Study to Evaluate Permeable Pavement Surface Infiltration Rates, Runoff Quantity, Runoff Quality, and Exfiltrate Quality. Master of Science thesis. North Carolina State University, Raleigh, North Carolina.
Brattebo B.O., Booth, D.B. (2003). Long-term stormwater quantity and quality performance of permeable pavement systems. Water Research 37, 4369–4376.

## Slide 3: Contexte et objectifs
Objectifs des essais sur colonnes :
Evaluer les performances de rétention des polluants des solutions testées
Evaluer les performances de rétention d’eau des solutions testées
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris
Un des objectifs de Roulépur : développer des systèmes innovants
Développement de différentes solutions de parkings perméables végétalisés en colonnes
Amélioration  recherche dans la littérature sur les matériaux adsorbants
Choix porté sur un enrichissement en compost (Paus et al., (2014), adsorption des métaux et de certains polluants organiques) et sur l’ajout d’une natte à rétention d’eau (fibres synthétiques recyclées)
Paus K.H., Morgan J., Gulliver J.S., Hozalski R.M. (2014). Effects of Bioretention Media Compost Volume Fraction on Toxic Metals Removal, Hydraulic Conductivity, and Phosphorous Release. Journal of Environmental Engineering 140, 04014033.

## Slide 4: Description des colonnes
Série a : suivi hydrologique et colonnes non polluées
Série b : suivi hydrologique et colonnes polluées
Colonne Cblanc : suivi hydrologique et bruit de fond de la colonne
X 2
 | Colonnes
Témoin | C1
Enrichie en matière organique | C2
Enrichie en matière organique + natte à rétention d’eau WSM | C3
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris

## Slide 5: Description des colonnes
X 2
Série b - polluée
Série a – non polluée
Cblanc
Pluviomètre
Flacons récupérateur des échantillons
C1
C2
C3
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris

## Slide 6: Méthodologie
 Collecte des polluants
Surface aspirée : 47,25 m² (4 places)
Masse aspirée (<500 µm) : ≈ 1680 g
 Suivi expérimental
Relevé hebdomadaire
Suivi hydrologique (pesée)
Suivi des polluants
Réalisation d’échantillons moyens :
  Métalloïdes: stabilisés à l’acide nitrique
  Polluants organiques: conservation au congélateur
Volumes nécessaires pour les analyses :
  Métalloïdes : 500 ml
  Polluants organiques (HAP, Alkylphénols, phtalates, Bisphénol A): 2-3 L
 Apport sur les colonnes
Apport hebdomadaire
4 g de poussières mélangées à 500 ml d’eau déminéralisée → 0,8 g / colonne (équivalent à littérature Charlesworth et al. (2017), Lundy et al. (2012))
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris
Charlesworth, S., Beddow, J., Nnadi, E. (2017). The Fate of Pollutants in Porous Asphalt Pavements, Laboratory Experiments to Investigate Their Potential to Impact Environmental Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14.
Lundy, L., Ellis, J.B., Revitt, D.M. (2012). Risk prioritisation of stormwater pollutant sources. Water Research, Special Issue on Stormwater in urban areas, 46, 6589–6600.

## Slide 7: Performances hydrologiques – Taux d’abattement de la pluie
Période d’étude : 16 Mai au 17 Octobre 2018
Pas de ruissellement de surface → volume entrant = volume pluie
Taux d’abattement (%) =
Taux d’abattement calculé à partir de 2 entrées différentes:
  Pluviomètre sur toiture végétalisée au Cerema à Trappes puis nouveau pluviomètre installé à côté des colonnes: 104 mm mesuré
  Colonne Cblanc : 81 mm mesuré
  → Effet de bort ? Hétérogénéité spatiale pendant les orages ?
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris

## Slide 8
Taux d’abattement de la pluie entre 80 et 100%
Résultats sur période estivale et très sèche → optimisation des capacités de rétention des colonnes
Pas de comportement significativement différent entre les colonnes
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris
Performances hydrologiques – Taux d’abattement de la pluie

## Slide 9: Qualité des eaux des colonnes – Premiers résultats
1 analyse réalisée depuis le début du suivi sur 21 éléments : Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sr, Ti, V, Zn
1 échantillon moyen par colonne
Échantillons moyens réalisés entre le 16 Mai 2018 et le 4 juillet 2018
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris

## Slide 10: Qualité des eaux des colonnes – Premiers résultats
Signature de la structure en acier inoxydable des colonnes pour 9 éléments : Al, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti et Zn
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris

## Slide 11: Qualité des eaux des colonnes – Premiers résultats
Emission de 12 éléments : As, Ba, Ca, Co, Cu, K, Mg, Mo, Na, P, Sr et V par les substrats ou les graves drainantes
Valeurs dans la zone basse de ce qui est trouvé dans la littérature :
Ex cuivre : Gromaire et al. 2013: 6 – 80 µg/l, colonnes : 11 – 23 µg/l
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris
Gromaire M-C., Veiga L., Grimaldi M., Aires N. (2013). Outils de bonne gestion des eaux de ruissellement en zones urbaines. Agence de l’Eau Seine-Normandie. 63p.

## Slide 12: Conclusions et perspectives
Taux d’abattements des pluies :
Abattement important des pluies par les colonnes (> 80 %)
Qualité des eaux rejetées :
Emission de 12 éléments par les substrats ou les graves -> analyses des substrat prévues
Pas de comportement différent entre les colonnes (quantité et qualité)
Continuer le suivi
Analyser les substrats
8èmes Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine, 7-9 Nov. 2018, Paris