## Slide 1
Des sources vers le milieu : implication des effluents urbains sur la contamination en pesticides d’un cours d’eau
Vincent Dufour1, Marion-Justine Capdeville2, Mélodie Chambolle2 et Hélène Budzinski1
1Université de Bordeaux – UMR 5805, 351 cours de la libération, 33405 Talence, France
2LyRE (Centre de R&D SUEZ), Domaine du Haut-Carré, 33400 Talence, France
E-mail contact: helene.budzinski@u-bordeaux.fr
dufour.vincent@live.fr
Journées Doctorales en Hydrologie Urbaine 2018

## Slide 2
Les pesticides : des micropolluants emblématiques
JDHU 2018 - PARIS
Anciens usages en tant que phytosanitaires
Influence de l’industrie chimique dans les années 1960
Concentrations : de la trace à >1 µg.L-1
Souvent quantifiés dans les eaux de surfaces
Impact environnemental même pour des traces
Chart: % >PNEC
| Loire Bretagne | Adour Garonne | Seine Normandie | Rhone Méditerranée Corse | Rhin Meuse | Artois Picardie
> PNEC | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60
Diversité de cibles
=
Diversité de propriétés physicochimiques
Fipronil dans les rivières françaises
PNEC = 0.8 ng.L-1
(IUPP 2003)
(J. CRUZ 2015)
(SOeS 2015 et Agence de l’Eau)
« Molécules utilisées pour le contrôle d’organismes nuisibles »
Pesticides
Fipronil = insecticide
Glyphosate = herbicide
Carbendazime = fongicides

## Slide 3
Les pesticides : de multiples sources
Multiples sources en lien avec les usages
Phytosanitaires
Biocides
Antiparasitaires à usage vétérinaire
Antiparasitaires à usage humain
Glyphosate
Malathion
Fipronil
Diuron
Reg. 1107/2009/CE
Reg. 528/2012/CE
Dir. 2004/27/CE
Dir. 2004/28/CE
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 4
Objectif de l’étude
Connaissances limitées du lien entre usage et présence dans le milieu
Identifier les sources majoritaires
Hiérarchiser les sources
Identifier les usages responsables de l’introduction de pesticides
Caractérisation du milieu et de sources potentielles (eaux de rivière, eaux résiduaires, eaux pluviales)
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 5
Méthodes analytiques
Caractérisation de la fraction dissoute par dilution isotopique
95% des LQ < 10 ng/L
Chart: 
| <80% | 80%-120% | >120%
 | 1 | 39 | 1
 | 40 | 2 | 40
Chart: 
| <1 | 1-10 | >10
 | 22 | 18 | 1
 | 19 | 23 | 40
Rendements de
quantification
Limites de quantification
(ng.L-1)
Performances analytiques
Echantillonnage
Filtration verre
(0,7 µm)
SPE
LC-MS/MS
LC-MS/MS
SPME
GC-MS/MS
Derivation
+ Liq/Liq
Filtration cellulose
(0,45 µm)
LC-MS/MS
AMPA / Glyphosate
(2)
Pesticides polaires
(35)
Fipronil et produits de transformation
(4)
41 PESTICIDES
Cibles
(insecticides, herbicides, fongicides)
Usages
(phytosanitaires, biocides, vétérinaires, etc.)
Toxicité
Consommation
Occurrence
41
pesticides
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 6
Définition de la zone d’étude
STEU
EP2
Sources urbaines
Affluent de la Garonne
Taille : 32 kms long
Source : St Jean d’Illiac
Débit : 39 - 76 Mm3.an-1
Remarques : agriculture et forêts en amont / centre urbain en aval
Jalle de Blanquefort, Bordeaux, FRANCE
Sources agricoles
Echantillons moyennés 24h
5 à 12 campagnes
Flacons en HDPE
A
B
C
D
E
STEU : 30% du débit en période d’étiage
80% séparatif
EP1
EP3
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 7
Contamination en pesticides
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
THIL | 31.8414 | 13.6358 | 21.0968 | 31.8366 | 3.3144 | 0.79658 | 14.637
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
PONT | 37.8063 | 11.6774 | 22.2578 | 38.2211 | 5.5751 | 1.9592 | 15.4778
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
CANT | 59.9259 | 14.9192 | 9.236 | 20.7226 | 1.8128 | 1.1885 | 11.2752
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
ROCADE | 56.1121 | 16.3753 | 11.359 | 21.9841 | 1.2638 | 1.1092 | 11.2667
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
RESERVE | 51.2481 | 13.7822 | 31.2422 | 32.2735 | 2.2617 | 1.7716 | 20.9134
0,5 µg/L
0,6 µg/L
1,2 µg/L
1,2 µg/L
1,0 µg/L
EXUTOIRE PLUVIAL 3
STEU
A
B
C
D
E
EXUTOIRE PLUVIAL 2
EXUTOIRE PLUVIAL 1
20,3 µg/L
1,1 µg/L
2,7 µg/L
3,0 µg/L
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-1 | 906.2368 | 6971.6257 | 0.91339 | 0.0068936 | 43.3519 | 2.5632 | 12.2687 | 31.1863
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-2 | 745.2977 | 2960.1921 | 5.5858 | 0.028913 | 173.2134 | 44.7281 | 103.0852 | 138.5962
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-3 | 76.4256 | 45.7681 | 0 | 0.086856 | 27.9051 | 6.1432 | 1.0525 | 15.3633
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
WWTP | 8199.0196 | 2264.8539 | 1.3084 | 149.1995 | 1572.8325 | 69.6387 | 112.7582 | 959.568
RIVIÈRE
EFFLUENTS
URBAINS
JDHU 2018 - PARIS
STEU vectrices de pesticides
Forte variabilité dans les exutoires pluviaux
(GASPERI et al., 2014)
(CHOUBERT et al., 2011)

## Slide 8
Herbicide le plus employé au monde
> 33% de la contamination totale dans le cours d’eau (200 à >1 000 ng.L-1)
> 66% de la contamination totale dans les effluents (>1 µg.L-1)
Augmentation après le rejet de la STEU
Glyphosate + AMPA (acide aminométhylphosphonique)
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
THIL | 31.8414 | 13.6358 | 21.0968 | 31.8366 | 3.3144 | 0.79658 | 14.637
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
PONT | 37.8063 | 11.6774 | 22.2578 | 38.2211 | 5.5751 | 1.9592 | 15.4778
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
CANT | 59.9259 | 14.9192 | 9.236 | 20.7226 | 1.8128 | 1.1885 | 11.2752
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
ROCADE | 56.1121 | 16.3753 | 11.359 | 21.9841 | 1.2638 | 1.1092 | 11.2667
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
RESERVE | 51.2481 | 13.7822 | 31.2422 | 32.2735 | 2.2617 | 1.7716 | 20.9134
0,5 µg/L
0,6 µg/L
1,2 µg/L
1,2 µg/L
1,0 µg/L
EXUTOIRE PLUVIAL 3
STEU
AMPA
glyphosate
A
B
C
D
E
EXUTOIRE PLUVIAL 2
EXUTOIRE PLUVIAL 1
20,3 µg/L
1,1 µg/L
2,7 µg/L
3,0 µg/L
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-1 | 906.2368 | 6971.6257 | 0.91339 | 0.0068936 | 43.3519 | 2.5632 | 12.2687 | 31.1863
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-2 | 745.2977 | 2960.1921 | 5.5858 | 0.028913 | 173.2134 | 44.7281 | 103.0852 | 138.5962
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-3 | 76.4256 | 45.7681 | 0 | 0.086856 | 27.9051 | 6.1432 | 1.0525 | 15.3633
Chart: 
| AMPA | Glyphosate | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
WWTP | 8199.0196 | 2264.8539 | 1.3084 | 149.1995 | 1572.8325 | 69.6387 | 112.7582 | 959.568
Contamination en pesticides
RIVIÈRE
EFFLUENTS
URBAINS
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 9
Métolachlore + Métolachlore OA + Métolachlore ESA
2nd herbicide le plus employé sur le basin versant
> 33% de la contamination totale du cours d’eau (1 – 800 ng.L-1)
Présence de produits de transformation = dégradation dans les sols
Concentrations stables sur le continuum
Non quantifié dans les effluents urbains
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
THIL | 31.8414 | 13.6358 | 21.0968 | 31.8366 | 3.3144 | 0.79658 | 14.637
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
PONT | 37.8063 | 11.6774 | 22.2578 | 38.2211 | 5.5751 | 1.9592 | 15.4778
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
CANT | 59.9259 | 14.9192 | 9.236 | 20.7226 | 1.8128 | 1.1885 | 11.2752
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
ROCADE | 56.1121 | 16.3753 | 11.359 | 21.9841 | 1.2638 | 1.1092 | 11.2667
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
RESERVE | 51.2481 | 13.7822 | 31.2422 | 32.2735 | 2.2617 | 1.7716 | 20.9134
0,5 µg/L
0,6 µg/L
1,2 µg/L
1,2 µg/L
1,0 µg/L
métolachlore ESA
métolachlore OA
métolachlore
A
B
C
D
E
20,3 µg/L
1,1 µg/L
2,7 µg/L
3,0 µg/L
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-1 | 6971.6257 | 906.2368 | 0.91339 | 0.0068936 | 43.3519 | 2.5632 | 12.2687 | 31.1863
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-2 | 2960.1921 | 745.2977 | 5.5858 | 0.028913 | 173.2134 | 44.7281 | 103.0852 | 138.5962
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-3 | 45.7681 | 76.4256 | 0 | 0.086856 | 27.9051 | 6.1432 | 1.0525 | 15.3633
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
WWTP | 2264.8539 | 8199.0196 | 1.3084 | 149.1995 | 1572.8325 | 69.6387 | 112.7582 | 959.568
Contamination en pesticides
RIVIÈRE
EFFLUENTS
URBAINS
EXUTOIRE PLUVIAL 3
STEU
EXUTOIRE PLUVIAL 2
EXUTOIRE PLUVIAL 1
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 10
Diuron + Carbendazime + Propiconazole
Utilisation pour la protection des matériaux
< 5% des concentrations totales dans la rivière (< 60 ng.L-1)
Concentrations stables dans la rivière
Présents dans les exutoires pluviaux et la STEU (400 ng.L-1)
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
THIL | 31.8414 | 13.6358 | 21.0968 | 31.8366 | 3.3144 | 0.79658 | 14.637
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
PONT | 37.8063 | 11.6774 | 22.2578 | 38.2211 | 5.5751 | 1.9592 | 15.4778
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
CANT | 59.9259 | 14.9192 | 9.236 | 20.7226 | 1.8128 | 1.1885 | 11.2752
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
ROCADE | 56.1121 | 16.3753 | 11.359 | 21.9841 | 1.2638 | 1.1092 | 11.2667
Chart: 
| AMPA | glyphosate | métolachlore ESA | métolachlore OA | métolachlore | diuron | Autres
RESERVE | 51.2481 | 13.7822 | 31.2422 | 32.2735 | 2.2617 | 1.7716 | 20.9134
0,5 µg/L
0,6 µg/L
1,2 µg/L
1,2 µg/L
1,0 µg/L
A
B
C
D
E
20,3 µg/L
1,1 µg/L
2,7 µg/L
3,0 µg/L
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-1 | 6971.6257 | 906.2368 | 0.91339 | 0.0068936 | 43.3519 | 2.5632 | 12.2687 | 31.1863
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-2 | 2960.1921 | 745.2977 | 5.5858 | 0.028913 | 173.2134 | 44.7281 | 103.0852 | 138.5962
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
SEWER-3 | 45.7681 | 76.4256 | 0 | 0.086856 | 27.9051 | 6.1432 | 1.0525 | 15.3633
Chart: 
| Glyphosate | AMPA | Metolachlor & TPs | Fipronil | Diuron | Propiconazole | Carbendazim | Others
WWTP | 2264.8539 | 8199.0196 | 1.3084 | 149.1995 | 1572.8325 | 69.6387 | 112.7582 | 959.568
propiconazole
diuron
carbendazime
Contamination en pesticides
RIVIÈRE
EFFLUENTS
URBAINS
EXUTOIRE PLUVIAL 3
STEU
EXUTOIRE PLUVIAL 2
EXUTOIRE PLUVIAL 1
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 11
PNEC = 0.8 ng.L-1
IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Fipronil
< 1% de la contamination totale
72% des concentrations dépassent la PNEC
Impacts environnementaux potentiels
Augmentation après le rejet de la STEU
Concentrations importantes dans la STEU (30 ng.L-1)
Chart: 
A
B
C
D
E
Chart: 
R02-THIL | 1.2364
Chart: 
R04-PONT | 0.96
Chart: 
R07-CANT | 3.9333
Chart: 
R09-ROCADE | 4.025
Chart: 
R10-RESERVE | 2.2159
PNEC
!
!
!
!
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
!
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
Chart: 
Haillan | 1.4
Chart: 
Jalle | 0.3
Chart: 
Taillan* | 2
Chart: 
STEU | 33
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
ng.L-1
Contamination en pesticides
RIVIÈRE
EFFLUENTS
URBAINS
EXUTOIRE PLUVIAL 3
STEU
EXUTOIRE PLUVIAL 2
EXUTOIRE PLUVIAL 1
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 12
Contamination en pesticides
JDHU 2018 - PARIS
Phytosanitaires
Insecticides
vétérinaires
Biocides
Analyse en Composante Principale à partir des concentrations centrées réduites des molécules les plus fréquemment quantifiées dans chacun des grand type d’échantillons
Différents profils de contamination selon l’origine des échantillons
Eaux Usées
Rivière
Eaux pluviales

## Slide 13
D
E
EXUTOIRES PLUVIAUX
STEU
A
B
C
Comparaison des flux
B
C
D
E
Identification des sources
Rivière (A)
STEU
Exutoires pluviaux (x3 car très variables)
Identification des sources en pesticides
Φ: flux (g.an-1)
w: concentration dans l’eau (g.L-1)
Fw: débit (L.an-1)
A
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 14
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Phytopharmaceutiques | 51825.9315 | 7886.7918 | 3733.5618 | 123.4497 | 10568.8146
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Biocides | 576.2157 | 56.3302 | 285.8066 | 31.5894 | 1836.3606
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Vétérinaires | 117.6557 | 0.019999 | 1.6845 | 0.15837 | 674.1885
Identification des sources en pesticides
Phytosanitaires
Biocides
Antiparasitaires
vétérinaires
Majoritairement originaire de l’amont
Agriculture
Apport diffus depuis les sols contaminés
Flux (g.an-1)
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 15
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Phytopharmaceutiques | 51825.9315 | 7886.7918 | 3733.5618 | 123.4497 | 10568.8146
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Biocides | 576.2157 | 56.3302 | 285.8066 | 31.5894 | 1836.3606
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Vétérinaires | 117.6557 | 0.019999 | 1.6845 | 0.15837 | 674.1885
Identification des sources en pesticides
Phytosanitaires
Biocides
Antiparasitaires
vétérinaires
Majoritairement originaire de l’amont
Agriculture
Apport diffus depuis les sols contaminés
Profils particuliers
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
glyphosate | 2922.4551 | 6971.6257 | 2960.1921 | 45.7681 | 2264.8539
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
AMPA | 7027.8005 | 906.2368 | 745.2977 | 76.4256 | 8199.0196
Glyphosate
AMPA
Flux (g.an-1)
Flux (g.an-1)
(agriculture et usages urbains)
Flux (g.an-1)
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 16
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Phytopharmaceutiques | 51825.9315 | 7886.7918 | 3733.5618 | 123.4497 | 10568.8146
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Biocides | 576.2157 | 56.3302 | 285.8066 | 31.5894 | 1836.3606
Chart: 
| Amont | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Vétérinaires | 117.6557 | 0.019999 | 1.6845 | 0.15837 | 674.1885
Flux (g.an-1)
Identification des sources en pesticides
Phytosanitaires
Biocides
Antiparasitaires
vétérinaires
Profils similaires
Apports majoritaires via la STEU
Sources urbaines
Biocides également introduits par les EP
Suivre les réseaux d’assainissement pour identifier les usages
(effluents domestiques)
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 17
Caractérisation du réseau d’assainissement – exemple du fipronil
Réseau domestique
Chart: 
| Habitations collectives (n=6) 58 - 116 hab estim. | Maisons de ville (n=4) 228 hab estim. | Maisons individuelle (n=6) 104 - 238 hab estim.
Concentration moyenne | 15.5333 | 26.4 | 80.55
8 sites / 2 campagnes
Fipronil
Concentrations (ng.L-1)
Flux domestique : 2,4 mg.an-1.habitant-1
=
Flux STEU : 2,3 mg.an-1.habitant-1
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 18
Caractérisation du réseau d’assainissement – exemple du fipronil
Réseau domestique
Chart: 
| Habitations collectives (n=6) 58 - 116 hab estim. | Maisons de ville (n=4) 228 hab estim. | Maisons individuelle (n=6) 104 - 238 hab estim.
Concentration moyenne | 15.5333 | 26.4 | 80.55
8 sites / 2 campagnes
Fipronil
Concentrations (ng.L-1)
Flux domestique : 2,4 mg.an-1.habitant-1
=
Flux STEU : 2,3 mg.an-1.habitant-1
Animal  réseau d’assainissement ?
Caractérisation des effluents d’un toiletteur animalier
3X
Chart: 
| Toiletteur | STEU
 | 112 | 33
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 19
Caractérisation du réseau d’assainissement – exemple du fipronil
Réseau domestique
Chart: 
| Habitations collectives (n=6) 58 - 116 hab estim. | Maisons de ville (n=4) 228 hab estim. | Maisons individuelle (n=6) 104 - 238 hab estim.
Concentration moyenne | 15.5333 | 26.4 | 80.55
8 sites / 2 campagnes
Fipronil
Concentrations (ng.L-1)
Flux domestique : 2,4 mg.an-1.habitant-1
=
Flux STEU : 2,3 mg.an-1.habitant-1
Animal  réseau d’assainissement ?
Animal  propriétaire  réseau d’assainissement ?
Chart: 
| Toiletteur | STEU
 | 112 | 33
Chart: 
| Mains | Vêtements
 | 68696.4615 | 17186.3007
Caractérisation des effluents d’un toiletteur animalier
Caractérisation des eaux grises d’un propriétaire d’animal traité (chat – 50 mg)
Usage vétérinaire transféré directement ou indirectement
>0,2 % de la quantité initiale
3X
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 20
Lien entre les usages et la présence dans le cours d’eau
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 21
Lien entre les usages et la présence dans le cours d’eau
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 22
Conclusions

## Slide 23
Conclusions
Caractérisation de la contamination en pesticides sur un continuum
Eaux de surface / exutoires pluviaux / effluents de STEU
Différents profils de contamination
Différents niveaux de contamination
Identification et hiérarchisation des sources en contexte urbain
Phytosanitaires : usages agricoles
Biocides : usages urbains
Antiparasitaires vétérinaires : usages urbains
Les exutoires pluviaux ne doivent pas être négligés
Lien entre présence et usage pour certaines molécules
Fipronil
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 24
Perspectives
Maintenir l’effort de caractérisation d’identification des sources
Maintien de l’effort de caractérisation des pesticides dans le milieu et dans des sources potentielles
Focaliser sur le réseau d’assainissement
Prendre en considération les produits de transformation
Étude utile sur la question des micropolluants en général
Extrapolation de sources et d’usages proches avec certaines molécules
Chart: 
| THIL | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
DEHP | 9.0097 | 3.0043 | 4.1191 | 1.0495 | 20.4513
DEHP
=> plastifiants
Flux (g.jour-1)
Chart: 
| THIL | EP1 | EP2 | EP3 | STEU
Carbamazépine | 0.69716 | 0.021136 | 0.0066637 | 0.011114 | 10.1458
Carbamazépine
=> médicaments
Flux (g.jour-1)
Proche des usages vétérinaires
Proche des biocides
JDHU 2018 - PARIS

## Slide 25
Cette étude a été réalisée avec le soutien financier de l'Agence Nationale de la Recherche française (ANR) dans le cadre du programme investissements d'avenir, au sein du Laboratoire d'excellence COTE (ANR-10-labx-45)
« Projets Micropolluant – Bordeaux Métopole », « RESEAU » et « REGARD » :
The « LabEx COTE » :
Cette étude bénéficie de fonds en relation avec les projets RESEAU, REGARD et le “Plan Micropolluant – Bordeaux Métropole” (Partenaires : Bordeaux Métropole, LyRE centre de recherche SUEZ, IRSTEA, Agence de l’eau Adour-Garonne, CNRS, Université de Bordeaux et CHU de Bordeaux). Ces travaux ont été financés par l’Agence Française pour la Biodiversité, l’Agence de l’Eau, la Région Aquitaine et le LyRe centre de recherche SUEZ.
Merci pour votre attention