## Slide 1: Étude de sensibilité des paramètres d’un modèle « rural » sur des bassins versants urbanisés
Mohamed SAADI, Ludovic OUDIN, Pierre RIBSTEIN
UMR METIS (Sorbonne Université, CNRS, EPHE)

## Slide 2: Contexte général
Passé
Présent
Futur
Urbanisation du bassin versant
Scénarii
Évolution des caractéristiques hydrologiques
Quantification de l’impact
Passé
Présent
Futur
+ naturel
+ urbanisé

## Slide 3: Contexte général
Passé
Présent
Futur
Urbanisation du bassin versant
Évolution de la structure/paramètres du modèle ?
P
ETP
Qsim
f({}1)
f
{}1
{}2
g
g
{}2
{}3
h
Faire des scénarii hydrologiques à partir de scénarii d’urbanisation
Prise en compte des évolutions passé -présent dans le modèle
+ naturel
+ urbanisé

## Slide 4: Contexte : structure vs. paramètres
Paramètres ↔ Boutons
Structure ↔ Circuit interne

## Slide 5: Contexte: critères sur le modèle
Sur le passé et le présent : le modèle doit bien simuler le débit observé
Du passé au présent : le modèle doit gérer la non-stationnarité
Non-stationnarité
Variabilité climatique
Urbanisation
Représentation explicite
(e.g. Albergel et al., 2018 ; Furusho et al., 2013 ; Mitchell et al., 2008 ; Zhou et al., 2010)
  + Lien direct
  - Données
  - Complexité
Représentation implicite
(e.g. Huang et al., 2008 ; Kjeldsen et al., 2013 ; Aronica and Cannarozzo, 2000 ; Campana and Tucci, 2001 ; Huang et al., 2008 ; Weng, 2001)
  + Simplicité de l’outil de modélisation
  Lien indirect
  Lier  avec l’urbanisation
Utiliser un large échantillon de bassins versants

## Slide 6: Questions scientifiques abordées
Comment l’hydrologie des bassins versants est impactée par l’urbanisation ?
Est-ce que les paramètres du modèle traduisent bien l’impact de l’urbanisation ?

## Slide 7: Données : 365 bassins versants
271 bassins versants
94 bassins versants
Diversité climatique
Diversité de taux d’urbanisation (‘Catchment Percent Developed’ CPD  [6% , 100%])
Diversité de taille (Aire  [1 km² , 5000 km²])
Données de précipitations, d’évapotranspiration potentielle et de débit au pas de temps horaire
Minimum de 8 ans de données

## Slide 8: Méthodologie
1 – Chaque bassin est divisé en deux périodes : Période début (1+4 ans) et période fin
2 – Pour chacun des couples bassin-période (730), on détermine:
  CPD « Catchment Percent Developed »: rapport de l’aire occupée par les classes d’urbanisation (définies par chaque base de données) sur l’aire totale du bassin versant.
  Q/P : rapport du débit moyen sur les précipitations moyennes.
  BFI « Baseflow Index »: Indice d’écoulement de base calculé par la méthode de Gustard et al. (1992).
  DT : temps de réponse du bassin versant (en heures). Il correspond au décalage à effectuer sur la chronique de débit (ou de précipitations) pour maximiser le coefficient de corrélation pluie-débit.
Indicateurs hydrologiques

## Slide 9: Modèle hydrologique
E
P
En
Pn
Es
Ps
Pn - Ps
X1
S
Perc
Pr = Pn – Ps + Perc
0.9
0.1
UH1
UH2
X4
2X4
R
X3
Qr
Qd
Q
Interception
Réservoir de production
Réservoir de routage
F(X2)
Fonction d’échange
Q9
Q1
Paramètres du modèle

## Slide 10: Méthodologie
.......
x 365
1 BV
Mise en route
Calage
Calage
Calage
Calage
Mise en route
Calage
Calage
Calage
Calage
730
X1 [mm] X2 [mm/h] X3 [mm]
X4 [h]
Q/P [–]
BFI [–]
DT [h]
vs.
730 CPD
Fonction objectif : Critère de Kling-Gupta KGE (Gupta et al., 2009)

## Slide 11: Méthodologie

## Slide 12: Méthodologie
730
Xi1≤ i ≤4
Q/P
BFI
DT
vs
730 CPD
NURB
URB
A
A
A
B
Moyennes Différentes à 5%
Moyennes égales
Seuil CPD pris à la médiane

## Slide 13: Résultats : Performances
Première période

## Slide 14: Résultats : Performances
Dernière période

## Slide 15: Résultats : Performances
Première période

## Slide 16: Résultats : Performances
Dernière période
La médiane des scores KGE sur les 730 couples bassin-période est de 0.85

## Slide 17: Résultats : Homogénéisation
DT est petit : est-ce parce que l’aire est petite ou le bassin est fortement urbanisé?
Un lien entre l’aire et le CPD?
Un lien entre l’aire et le DT?

## Slide 18: Résultats : Homogénéisation
730 couples bassin-période
416 couples bassin-période

## Slide 19: Résultats : Indicateurs
A
B
Rendement Q/P plus important sur les bassins fortement urbanisés

## Slide 20: Résultats : Indicateurs
A
B
Indice BFI moins important sur les bassins fortement urbanisés

## Slide 21: Résultats : Indicateurs
A
B
Temps de réaction DT plus faible sur les bassins fortement urbanisés

## Slide 22: Résultats : Paramètres du modèle
A
B
Paramètre X1 plus faible sur les bassins versants fortement urbanisés
≡ plus d’eau ruisselée

## Slide 23: Résultats : Paramètres du modèle
Valeurs similaires de X2 sur les deux échantillons
A
A

## Slide 24: Résultats : Paramètres du modèle
A
B
Paramètre X3 plus faible sur les bassins versants fortement urbanisés
≡ Moins d’apports de base

## Slide 25: Résultats : Paramètres du modèle
A
B
Paramètre X4 plus faible sur les bassins versants fortement urbanisés
≡ Réaction plus rapide

## Slide 26: Conclusions
Comment l’hydrologie des bassins versants est impactée par l’urbanisation ?
  Plus CPD ↗, plus Q/P ↗ (e.g. Diem et al., 2018 ; Oudin et al., 2018 ; Rose and Peters, 2001 ; Bhaskar et al., 2015 ; Petchprayoon et al., 2010)
  Plus CPD ↗, plus BFI ↘ (e.g. Braud et al., 2013 ; Diem et al., 2018 ; Kauffman et al., 2009 ; Mejía et al., 2015 ; Rose and Peters, 2001)
  Plus CPD ↗, plus DT ↘ (e.g. Diem et al., 2018)

## Slide 27: Conclusions
Est-ce que le modèle « rural » simule bien les écoulements en milieu urbanisé ?
  Les performances du modèle en calage sont relativement bonnes (médiane des scores KGE = 0.85). Elles sont indépendantes de l’état d’urbanisation du bassin versant.
Est-ce que les paramètres du modèle traduisent bien l’impact de l’urbanisation ?
  Les paramètres du modèle GR4H sont en partie impactés par l’urbanisation, avec une diminution des paramètre X1, X3 et X4 sur les bassins versants fortement urbanisés.
  Les conclusions en termes d’analyse de paramètres sont cohérentes avec ce que montre les indicateurs hydrologiques (Q/P et X1, BFI et X3 et DT et X4).

## Slide 28: Perspectives
La mesure CPD est très simple et ne permet pas de se rendre compte de l’agencement spatial des aires urbaines : utilisation de mesures plus fines pour confirmer les résultats
Le seuil à la médiane des valeurs CPD est arbitraire : effectuer une analyse plus continue et bassin par bassin (analyse temporelle) pour déterminer un seuil spécifique à chaque bassin
Dispersion importante des valeurs des paramètres, expliquée par leur dépendance de plusieurs caractéristiques pédoclimatiques et physiographiques : analyser la part relative de chacune de ces caractéristiques dans la détermination des paramètres, en particulier du CPD

## Slide 29: Merci!