## Slide 1: Macro et microplastiques dans les rejets urbains de temps de pluie et dans les eaux pluviales de l’agglomération parisienne
Robin TREILLES1, Johnny GASPERI1, Mohamed SAAD1, Alain RABIER2, Jérôme BRETON2, Vincent ROCHER3, Sabrina GUERIN3, Bruno TASSIN1.
1Laboratoire Eau, Environnement, Systèmes Urbains (LEESU)
2Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du Val-de-Marne (DSEA)
3Service public de l’assainissement francilien (SIAAP)
Présentation aux Journées Doctorales en Hydrologie Urbaines, 7 novembre 2018

## Slide 2: La gestion des déchets plastiques : un enjeu environnemental
Chart: Million de tonnes
| 2005 | 2007 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Production Mondiale | 230 | 257 | 279 | 288 | 299 | 311 | 322
Production Européenne | 61 | 65 | 59 | 59 | 57 | 59 | 58
En 1950 1,5 million de tonnes de plastiques produits. Aujourd’hui :
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Source : PlasticsEurope

## Slide 3: Des Macroplastiques aux Microplastiques
Macroplastique > 5 mm
Microplastique < 5 mm
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Photo de Soline Alligant
Les microplastiques se retrouvent généralement sous deux formes : fragments et fibres.
Primaire
Secondaire

## Slide 4: Les microplastiques : Quels dangers ?
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Inhalation, Ingestion, Transfert trophique
Effets Directs
Effets Indirects
Troubles de la digestion et de la reproduction
Fausse satiété
Abrasion ou obstruction des parois respiratoires
Perturbation du métabolisme
Surfaces plastiques
Désorption
Adsorption
Est mangé par
Milieu riche en microplastiques

## Slide 5: Les microplastiques : Quels dangers ?
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Inhalation, Ingestion, Transfert trophique
Effets Directs
Effets Indirects
Troubles de la digestion et de la reproduction
Fausse satiété
Abrasion ou obstruction des parois respiratoires
Perturbation du métabolisme
Surfaces plastiques
Désorption
Adsorption
Micrographie de branchie de crabe (Farrell et Nelson, 2013)

## Slide 6: Les macro et microplastiques : des connaissances lacunaires
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Chaque année, entre 0,4 et 4 million de tonnes de déchets plastiques transitent des rivières aux océans (Schmidt et al., 2017).
Pour ce flux global, qui reste peu précis :
Quelle est la contribution liés à l’assainissement en temps sec et/ou en temps de pluie ?

## Slide 7: Présentation des sites d’étude
Pour l’étude des rejets urbains de temps de pluie en réseau unitaire : le déversoir d’orage de la station eau usée de Clichy
Pour l’étude des eaux pluviales en réseau séparatif : le bassin de rétention de Sucy-en-Brie
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Paris
Déversoir d’orage de l’usine de Clichy (Siaap)
Le Bassin de rétention d’eau pluviale (DSEA Val de Marne)
Seine
Marne
Seine

## Slide 8: Présentation du bassin versant de Sucy-en-Brie
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Site | Surface (ha) | CR1 (%) | Occupation
Sucy | 228 | 21 | Résidentiel, petites habitations familiales individuelles et activités commerciales et professionnelles limitées
Tableau récapitulatif des caractéristiques du bassin versant de Sucy-en-Brie*
Bassin de rétention de Sucy-en-Brie, à l’exutoire du bassin versant
1 km
*Gaspéry et al., 2014
1Coefficient de Ruissellement

## Slide 9: Méthodes : Etude des macroplastiques du bassin de rétention des eaux pluviales de Sucy-en-Brie
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
1. Prélèvement des deux dégrilleurs (DG1 et DG2) à l’entrée du bassin de rétention
2. Pesée des échantillons
3. Mise à l’étuve à 40°C pendant 10 jours
4. Trie des déchets présents

## Slide 10
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Méthodes : Etude des macroplastiques du bassin de rétention des eaux pluviales de Sucy-en-Brie

## Slide 11
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Méthodes : Etude des macro et microplastiques du bassin de rétention des eaux pluviales de Sucy-en-Brie
Pour les microplastiques, nous effectuons des prélèvements au seau et au filet 80 µm (entre 80 et 100 L) lors d’évènements pluvieux.

## Slide 12: Résultats : les macroplastiques dans les eaux pluviales
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
8 types de plastiques constituent 95% des macroplastiques retrouvés.
Forte proportion (en nombre) de films plastiques, sacs plastiques et emballages alimentaires.

## Slide 13: Résultats : les macroplastiques dans les eaux pluviales
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Avec : Surface = 228 Ha ; Précipitation (mai) = 58 mm et 0,21
Pour deux semaines, pendant le mois de mai: 0,5 kg de macroplastiques retrouvés. Donc pour le mois de mai ~ 1 kg de macroplastiques.

## Slide 14: Résultats : les macroplastiques dans les eaux pluviales
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Echantillon | Poids humide (kg) | Poids sec (kg) | Pourcentage massique d'eau (%) | Nombre d'objets plastiques retrouvés | Poids total des plastiques (kg) | Pourcentage massique de plastique (%)
12/04/18 DG1 | 5,74 | 1,44 | 74,9 | 71 | 0,2 | 13,9
22/05/18 DG1 | 3,46 | 1,28 | 63,0 | 81 | 0,48 | 37,5
02/03/18 DG2 | 16,89 | 4,20 | 75,2 | 405 | 0,190 | 4,5
12/04/18 DG2 | 7,17 | 1,44 | 79,9 | 312 | 0,115 | 8,0
22/05/18 DG2 | 5,00 | 1,34 | 73,2 | 140 | 0,02 | 1,5
Les macroplastiques un pourcentage massique très variable.

## Slide 15: Résultats : les microplastiques dans les eaux pluviales
Prélèvement effectué le 11/06/18
Analyse faite uniquement sur les microplastiques 1-5 mm.
Les concentrations en microplastiques dans les eaux de ruissellement : 2 à 29 fragments/L (Dris et al., 2018).
Or les microplastiques 1-5 mm ~ 10 % du nombre total des microplastiques
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
C1 = 4,6.10-2 frag/m3
C2 = 1,8.10-2 frag/m3
C3 = 9,3.10-3 frag/m3
Hauteur d’eau (cm)
Temps

## Slide 16: Conclusion et discussion
L’estimation du flux de macro et microplastiques dans les réseaux d’assainissement est essentiel pour comprendre la répartition de ces déchets dans l’environnement.
8 types de plastiques = 95% des macroplastiques. Nous constatons une diversité relativement faible des macroplatiques.
Quelle proportion de fibres dans les eaux pluviales et dans les rejets urbains de temps de pluie ???

## Slide 17: Merci de votre attention ! Des questions ???
Source : www.leyton.com

## Slide 18: Méthodes : Etude des macro et microplastiques pour le déversoir d’orage de l’usine de Clichy
Déploiement successif de 3 filets de prélèvement avec 3 temps de prélèvement différents (10, 5 et 1 min)
Présentation JDHU 2018, Pavillon de l’eau, 07/11/2018
Les premiers prélèvements commencent ce mois-ci.